## Slide 1
IMPACTO DO FATOR DE CORROSÃO DAS FIXTURES DE CARACTERIZAÇÃO DE PCIS NO ERRO ASSOCIADO AO PROCESSO DE DE-EMBEDDING
Marwan Machado Khalil
Orientador: Prof. Dr. Sandro Binsfeld Ferreira
Curso: Engenharia Eletrônica

## Slide 2: ROTEIRO
Introdução:
Conceitos básicos;
Metodologia;
Resultados;
Conclusão.

## Slide 3: INTRODUÇÃO
MOTIVAÇÃO:
  Aumento das taxas de transmissão de dados;
  Placas de circuito como linhas de transmissão;
  Necessidade de verificação do leiaute.
Notes: O avanço exponencial da tecnologia digital nas últimas décadas possibilitou o processamento e a transmissão de enormes quantidades de dados em questão de segundos.
O aumento nas taxas de dados demanda capacidades de tráfego cada vez mais amplas nos equipamentos digitais.
As placas de circuito desempenham um papel crítico no funcionamento adequado do sistema, permitindo a interconexão e a comunicação eficiente entre os elementos do sistema.
Com o crescimento das taxas de dados, as interconexões nas placas de circuito passaram de simples conexões para serem caracterizadas como linhas de transmissão.

## Slide 4: INTRODUÇÃO
MOTIVAÇÃO:
  Apenas boas práticas não são o suficiente;
  Simulações cada vez mais necessárias;
  Comparações entre simulações e medidas;
  Processo de de-embedding.
Notes: O desenvolvimento de placas para altas velocidades exige simulações avançadas e considerações tridimensionais para garantir a integridade do sinal.
A confiança nos resultados de simulações e medidas de pares diferenciais de alta velocidade é essencial para um desenvolvimento eficiente sem gastos desnecessários de tempo e recursos.

## Slide 5: INTRODUÇÃO
PROBLEMA:
  Processo de de-embedding crítico;
  Variações no processo de fabricação de PCB impactam as fixtures;
  Adição de erro associado ao processo de de-embedding.

## Slide 6: INTRODUÇÃO
OBJETIVO:
  Verificar o impacto do fator de corrosão das fixtures utilizadas no processo de de-embedding no erro associado a esse processo através do desenvolvimento de uma metodologia automatizada em linguagem Python.

## Slide 7: INTRODUÇÃO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  Simular os parâmetros-S de 16 linhas de transmissão diferenciais com características distintas, contemplando as fixtures utilizadas na medição dos pares em um VNA, em 6 cenários de fator de corrosão distintos;
  Simular as mesmas linhas desconsiderando as fixtures, de modo a obter os modelos apenas do DUT;
  Desenvolver uma rotina em linguagem Python automatizando a comparação;
  Verifcar a correlação entre o erro associado ao processo de de-embedding e o fator de corrosão das fxtures utilizadas nele.

## Slide 8: CONCEITOS BÁSICOS
Linhas de transmissão diferenciais:
  Linha de transmissão diferencial é composta por um par de linhas de transmissão single-ended com algum acomplamento entre sí;
  Utilizadas para a transmissão de sinais diferenciais, que consistem em sinais complementares entre sí;
  Vantagens em relação a ruídos e perdas;

## Slide 9: CONCEITOS BÁSICOS
Parâmetros-S:
  Expressam a resposta em frequência de linhas de transmissão ou dispositivos;
  A resposta em frequência de linhas de transmissão diferencial é representado pelos parâmetros-S de modo misto, obtidos através dos parâmetros-S single-ended:
    O termo SDD11 representa a perda de retorno de modo misto de um par diferencial;
    O termo SDD21 representa a perda de inserção de modo misto de um par diferencial;

## Slide 10: CONCEITOS BÁSICOS
De-embedding e fixtures:
  Fixtures são estruturas necessárias para a conexão adequada de instrumento de medidas, geralmente VNAs, ao DUT;
  De-embedding consiste na remoção da respota das fixtures de um modelo de parâmetro-S que contempla o conjunto de fixture - DUT - fixture;
  Método 2xThru.

## Slide 11: CONCEITOS BÁSICOS
Fator de corrosão:
  Fator de corrosão é um parâmetro de fabricação de PCI que relaciona a espessura do traço com a base sub-gravada do mesmo traço. Espressa o quão trapezoidal é a razão de aspecto desse traço.

## Slide 12: METODOLOGIA
Verificação das fixtures de de-embedding de acordo com a norma IEEE 370-2020:
  De-embedding dos conjuntos fixture - DUT -fixture utilizando os padrões 2xThru sob todos os cenários de fator de corrosão;
  Comparação entre os modelos DUT de-embedded e DUT puros de acordo com a norma;

## Slide 13: METODOLOGIA
Estruturas e cenários:

## Slide 14: METODOLOGIA

## Slide 15: METODOLOGIA
Simulações híbridas utilizando a ferramenta HyperLynx:
  Simulação dos conjuntos fixture - DUT - fixture sob todos os cenários de fator de corrosão;
  Simulação das DUT puras, sem fixtures;
  Simulação das fixtures 2xThru;
  Modelos extraídos nos formatos touchstone.

## Slide 16: METODOLOGIA
Fixture – DUT – Fixture
DUT
2xThru

## Slide 17: METODOLOGIA
Ferramentas utilizadas:
https://github.com/marwan-nh/MM_SP_TOOL.git

## Slide 18: METODOLOGIA
Análise dos erros associados ao fator de corrosão.

## Slide 19: RESULTADOS

## Slide 20: RESULTADOS

## Slide 21: RESULTADOS

## Slide 22: RESULTADOS

## Slide 23: RESULTADOS

## Slide 24: CONCLUSÃO
A ferramenta desenvolvida atendeu as necessidades para a verificação de fixtures;
Existe uma correlação positiva entre o aumento do fator de corrosão nas fixtures e o erro adicionado no processo de de-embedding;
A variação linear do desvio padrão mostra uma maior dispersão dos erros causada pelo fator de corrosão.

## Slide 25: TRABALHOS FUTUROS
Impacto de outros parâmetros associados às PCIs, como tangente de perdas, constante dielétrica e rugosidade do cobre da PCI;