## Slide 1
MODELAMENTO E SIMULAÇÃO DE UM ADPLL EM TECNOLOGIA CMOS 65 nm
Ânderson Felipe Weschenfelder
Orientador: Prof. Dr. Sandro Binsfeld Ferreira
Curso: Engenharia Eletrônica

## Slide 2: ROTEIRO
Introdução:
Conceitos básicos;
Metodologia;
Modelagem;
Resultados;
Conclusão.

## Slide 3: INTRODUÇÃO
MOTIVAÇÃO:
  Crescimento exponencial da Internet das Coisas (IoT);
  Expansão das redes sem fio, como Bluetooth;
  Necessidade de soluções de comunicação eficientes e de baixo consumo;

## Slide 4: INTRODUÇÃO
MOTIVAÇÃO:
  Trabalho está em conformidade com o programa TECHFUTURO no desenvolvimento do SoC-WiMed.

## Slide 5: INTRODUÇÃO
PROBLEMA:
  Osciladores de RF são grandes consumidores de energia em transceptores BLE;
  Altos custos de fabricação de circuitos integrados;
  Especificação cuidadosa dos blocos do ADPLL.

## Slide 6: INTRODUÇÃO
OBJETIVO:
  Determinar as especificações de um ADPLL para atender o protocolo BLE;
  Caracterizar e especificar os blocos constituintes do ADPLL;
  Desenvolver um modelo comportamental de um ADPLL em Python;
  Realizar a simulação para verificar o cumprimento dos critérios de ruído e desvio de frequência conforme definidos;

## Slide 7: INTRODUÇÃO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  Revisão detalhada de cada bloco que compõe do ADPLL;
  Caracterizar os blocos para atender as especificações do protocolo BLE.
  Estudo do impacto de cada bloco na saída do sistema em questão de ruído;
  Simulação do ADPLL completo por meio de simulação de eventos;
  Avaliar o comportamento com diferentes parametrizações;

## Slide 8: CONCEITOS BÁSICOS
Bluetooth:
  Padrão de tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance;
  Possui dois padrões de comunicação, clássico e BLE;
  Padrão mais utilizado em dispositivos IoT;

## Slide 9: CONCEITOS BÁSICOS
PLL e N-PLL:
  O PLL (Phase-Locked-Lopp) é um sistema de controle que gera a partir de um sinal de entrada um sinal de saída com frequência e fase em sincronismo com o sinal entrante.
  Composto por diversos blocos, VCO, divisor programável, detector de fase e frequência, Charge Pump e filtro passa baixa;
  Frequência de saída com extrema precisão:
  Tempo de acomodação;
  Grande consumo energético;

## Slide 10: CONCEITOS BÁSICOS
ADPLL:
  Sintetizador de frequência digitais;
  A resolução do domínio do tempo de uma transição de borda de sinal digital é superior à resolução de tensão de sinais analógicos;
  Menores áreas, maiores frequências e menor consumo;
  TDC e DCO são blocos analógicos devido a operar em altas frequências;

## Slide 11: CONCEITOS BÁSICOS
DCO:
  O DCO (Digitaly Controled Oscilator) converte o sinal digital de entrada, OTW, em um sinal periódico com frequência f;
  Formado por um circuito tanque LC um indutor fixo e capacitores programáveis;
  Opera com três bancos de capacitores, PVT, ACQ e TRK permitindo gerar frequências com muita precisão.

## Slide 12: CONCEITOS BÁSICOS
PHASE DETECTOR:
  O Phase detector mede a diferença de fase entre o sinal de referência e a saída do sintetizador a cada borda de clock da frequência de referência.
  A saída é o erro de fase entre os sinais;

## Slide 13: CONCEITOS BÁSICOS
TDC:
  O TDC (Time to Digital Converter) mede a diferença de tempo entre a borda de clock de referência e a borda imediatamente anterior da saída do sintetizador;
  A diferença de tempo medida é dada em números de delays que o sinal passou;

## Slide 14: CONCEITOS BÁSICOS
LOOP-FILTER:
  O Loop Filter é um sistema de controle do tipo PI (proporcional e integral) responsável por regular o DCO;
  Responsável pela estabilidade e precisão do ADPLL;
  Possui três blocos, uma para controlar cada banco de capacitores do DCO;

## Slide 15: CONCEITOS BÁSICOS
RUÍDO DE FASE:
  Ruído de fase é o espalhamento da potência em relação a uma distância da frequência central da portadora.
  Nos transmissores, o ruído de fase pode interferir em canais adjacentes, enquanto no receptor afeta a seletividade do mesmo;
  Em um oscilador o ruído de fase é dividido em três regiões:
    ruído térmico (thermal noise);
    jitter noise;
    up-converted 1/f;

## Slide 16: METODOLOGIA
FLUXOGRAMA

## Slide 17: METODOLOGIA
DEFINIÇÔES DO ADPLL PARA BLE:

## Slide 18: MODELAGEM
MODELO PROPOSTO

## Slide 19: MODELAGEM
BANCOS DE CAPACITORES DO DCO

## Slide 20: MODELAGEM
DEMAIS BLOCOS
  Para o TDC foi considerado um elemento de delay com precisão de 12 ps;
  Os modos PVT e ACQ do Loop Filter foi projetado com fatores proporcionais de ganho de e respectivamente e no modo TRK foi utilizado epara e α;
  O filtro IIR foi projetado para uma frequência de corte de 1 MHz com ;

## Slide 21: SIMULAÇÃO
Ferramentas utilizadas:
https://github.com/Andersonfw/ADPLL

## Slide 22: RESULTADOS

## Slide 23: RESULTADOS

## Slide 24: RESULTADOS

## Slide 25: RESULTADOS

## Slide 26: RESULTADOS

## Slide 27: CONCLUSÃO
O modelo proposto atende as especificações para o protocolo BLE;
O método de inserção de variações, nos valores dos capacitores do DCO e nos delays do TDC, permite verificar que o DCO é menos impactado por isto, porém o TDC tem o valor de ruído de fase dentro da banda maior;
A modelagem e simulação permiti caracterizar e especificar cada bloco do ADPLL para o protocolo BLE.

## Slide 28: TRABALHOS FUTUROS
Simulação do modelo proposto em um ambiente de sinais mistos utilizando o simulador Verilog-AMS da Cadence;
Projeto e fabricação do ADPLL em um circuito integrado e fazer a medição real para comparar com a simulação;